| 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието |
| --- |
| 1.1 Индентификация на продукта |
| Търговско име: | Кристи Лимон – универсален перилен препарад |
| Други наименования: | Прах за пране |
| Химично наименование: | - |
| Индексен номер Приложение VI CLP |  |
| CAS №: | - |
| EC № | - |
| REACH регистрационен номер: | - |
| 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |
| Употреба(и): | Препарат за изпиране на тъкани |
| Непрепоръчителна употреба(и): |  |
| 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |
| Производител, Вносител, Доставчик: | Име: „САНИТА“ ЕООД Адрес: гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel: 0887478186, 0887493320 – 8:00-17:00ч URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg |
| Лице отговаряща за производството/ вноса | Име на лицето: Иван Василев Име на компанията: „САНИТА“ ЕООД Адрес: гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel: 0887478186, 0887493320 URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg |
| Лице отговарящо за ИЛБ | Иван Василев |
| 1.4 Телефон за спешна помощ: |
| Телефон за спешна помощ: | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409, 112 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg |
| 2. Описание на опасностите |
| 2.1 Класифициране на веществото или сместа |
| Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |
| Предупреждения за опасност |  | няма |
| Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) |
| Рискови фрази |  |  |
| 2.2 Елементи на етикета |
| Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |
| Пиктограма | няма |
| Сигнална дума | няма |
| Предупреждения за опасност |  | няма |
| Препоръки за безопасност | P260 Р273 Р280 Р403 | Не вдишвайте прах,пушек,газ, дим, изпарения, аерозоли. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазна маска за лице. Да се съхранява на добре проветриво място. |
| Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD) |
| Символи на опасност |  |
| Рискови фрази |  |  |
| 2.3 Други опасности |
| PBT/vPvB: | В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB). |
| 3. Състав/информация за съставките |
| Вещество |
| Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно |
| Химично наименование IUPAC | CAS no. | EC no. | Регл. (ЕО) N: 1272/2008 | Директива 67/548/ЕИО | Съдържание (кг/кг %) |
| Съставка (и) Калцинирана сода Sodium Carbonatae | 49713-8 | 207838-8 | Skin Corr. 1A, H314 | C, R35 | <40% |
| Алкил бензол сулфонова киселина LABSSA | 85117-49-3 | 285-599-9 | Skin Corr. 1A, H314 | R22;R34 | <5% |
| Натриев лаурет сулфат AXACOL | 68891-38-3 | - |  | Xi; R38;R41 | <5% |
| примес(и) | - | - |  |  | - |
| добавка(и) парфюмна композиция | - | - |  |  | - |
| 4. Мерки за първа помощ |
| 4.1 Описание на мерките за първа помощ |
| При контакт с очите: | Oбилно изплакване с питейна вода и да се потьрси мед. помощ |
| При контакт с кожата: | Обилно изплакване с вода |
| При поглъщане: | Да се изпие значително количество вода.Да не се предизвиква поврьщане |
| При вдишване: | Да се изнесе пострадалия на чист вьздух |
| 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |
| Остри реакции | Няма |
| Забавени последици | Няма |
| 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение |
| 5. Противопожарни мерки |
| 5.1 Пожарогасителни средства |
| Подходящи: |  |
| Не подходящи: |  |
| 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне |
| 5.3 Съвети за пожарникарите специалните предпазни средства не са необходими предпазните действия |
| 6. Мерки при аварийно изпускане |
| 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи За персонала използване на личните предпазни средства(облекло,ботуши,маска,очила. За лицата, отговорни за спешни случаи подходяша екипировка(предпазно облекло,ботуши,маска очила. |
| 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда Да не се допуска разпиляване.Да не се изпуска в отходната канализация |
| 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване Инертни материали |
| 6.4 Позоваване на други раздели виж раздел 8 и 13 |
| 7. Работа и съхранение |
| 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа |
| Технически предпазни мерки: | Личните предпазни средства,подходяща вентилация |
| Общи (професионална хигиена): | Добре почистени сухи помещения |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости |
| Условия за съхранение | сухи помещения в добре затворени оригинални опаковки |
| Несъвместими вещества/смеси | Киселини и техните производи.Други химични препарати. |
| 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) |
|  | От Доклада за химична безопасност |
| 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства |
| 8.1 Параметри на контрол |
| Гранични стойности на професионална експозиция |  |
| Съставки | Sodium Carbonate - 2.0mg/m3 – 8 часа CAS N: 497-19-8 EC N: 207-838-8 LABSSA – 2.0mg/m3 – 8 часа CAS N: 85117-49-3 EC N: 285599-9 AXACOL - 2.0mg/m3 – 8 часа CAS N: 68891-38-3 EC N: - |
| Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция | вид Пределна концентрация без ефект (DNEL) Работници Население Орално Дермално При вдишване |
| 8.2 Контрол на експозицията |
| Подходящ технологичен контрол: |  |
| Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства |
| Респираторна защита: | Поддръжка: не трябва да се съхранява на места с висока температура и влага, след употреба. До не се вдишва праха! |
| Защита на ръцете: | Да се носят подходящи ръкавици (поливенил алкохол или нитрилни гумени), категория ІІІ. Стандарт: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420. Материалът на ръкавиците трябва да се подбере, като се има предвид нивото на просмукване. Защитните ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. |
| Защита на очите/лицето: | Избягвайте контакт с очите. Използвайте предпазни очила. Категория ІІ. Стандарт: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 |
| Защита на кожата: | Избягвайте контакт с кожата. Защитните кремове спомагат за предпазването на изложените участъци кожа. |
| Защита на краката: | Не се налага |
| Хигиенни мерки: | Поставете съоръжения за промивка на очите в близост до района на работа с продукта |
| Контрол на въздействието на продукта върху околната среда: | Да не се допуска изпускане в околната среда, водите и почвата. |
| 9. Физични и химични свойства |
| 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства |
| Външен вид: | Бял прах, до кремав |
| Мирис: | На утвърдената парфюмна композиция |
| pH | <11 |
| точка на топене/замръзване; | - |
| точка на кипене | - |
| точка на запалване | - |
| скорост на изпаряване |  |
| запалимост (твърдо вещество, газ) | - |
| долна/горна граница на запалимост и експлозия | - |
| налягане на парите | - |
| плътност на парите | - |
| относителна плътност | - |
| разтворимост(и) | пьлна |
| коефициент на разпределение: n-октанол/вода | - |
| температура на самозапалване | - |
| температура на разпадане | - |
| вискозитет | - |
| оксидиращи свойства | - |
| експлозивни свойства; | - |
| 9.2 Друга информация други физични или химични параметри |
| 10. Стабилност и реактивност |
| 10.1 Реактивност |
| 10.2 Химична стабилност |
| 10.3 Възможност за опасни реакции при смесване с киселини |
| 10.4 Условия, които трябва да се избягват смесване с киселини и техните производи,сьхранение с други хим. препарати,сьхранение в мокри и влагни помещения |
| 10.5 Несъвместими материали-няма |
| 10.6 Опасни продукти на разпадане –няма |
| 11. Токсикологична информация |
| 11.1 Информация за токсикологичните ефекти |
| остра токсичност | Орална, дермална, при вдишване |
| дразнене; | При вдишване |
| корозивност; | слаба |
| сенсибилизация; | няма |
| токсичност при повтарящи се дози; | няма |
| канцерогенност; | няма |
| мутагенност; | не |
| репродуктивна токсичност. | не |
| 12. Екологична информация |
| 12.1 Токсичност |
| Водорасли | - |
| Дафния | - |
| Риби /краткосрочна/дългосрочна | - |
| Други | - |
| 12.2 Устойчивост и разградимост |
| Биоразградимост: | пьлна |
| Хидролиза, Окисляване | слаба |
| 12.3 Биоакумулираща способност |
| фактора за биоконцентрация | - |
| коефициент на разпределение октанол-вода | - |
| 12.4 Преносимост в почвата |
| Коефициент на абсорбция: | - |
| 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH …………… |
| 12.6Други неблагоприятни ефекти |
| 13. Обезвреждане на отпадъците |
| 13.1 Методи за третиране на отпадъци | Съгласно националното законодателство |
| Отпадъци от опаковки/контейнери: |  |
| Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство |  |
| 14. Информация относно транспортирането |
| 14.1. Номер по списъка на ООН |  |
| 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН |  |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |
| 14.4. Опаковъчна група |  |
| 14.5. Опасности за околната среда | няма |
| 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите | Не са необходими.Да се спазват условията при работа спрепарата посочени вьрху етикета. |
| 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC | Не се разрешава |
| 15. Информация относно нормативната уредба |
| 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда ЗЗВВХВС Регл.(ЕО) N: 1272/2008 Директива 67/548/ЕИО Наредба за КОЕ Регламент REACH | Символ и знак за опасност – C (корозивен) R фрази: R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R37 дразни дихателните пътища Н фрази: Н 290 може да бъде корозивно за металите. Н 335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища. S фрази: S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът. S50 да не се смесва с киселини. S52 Да се използва само на проветриви места. S61 да не се допуска изпускане в околната среда. |
| 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес | В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006 |
| 16. Друга информация |
| Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено . |
| Преработено издание | Това издание на ИЛБ заменя издание от 03.01.2012г. |
| Извършена промяна | 15.05.2013г. |
| Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: | Съвместно регистрационно досие …................... Источници на информация за веществото/сместа |